# Коммерческое предложение по мотопомпе

# Пожарная прицепная мотопомпа МП-20/100 П  "Гейзер"                   на базе  легкового прицепа МЗСА (Московский Завод Специальных  Автомобилей)

# Пожарные мотопомпы применяются для подачи воды через напорную магистраль к очагу пожара. Отличаются от мотопомп общего назначения мощным напором. Пожарные мотопомпы «Гейзер» надежны и удобны в эксплуатации: обладают автоматической системой всасывания, приводятся в действие с пульта управления.

Пожарная мотопомпа «Гейзер» является разработкой «ГК Каланча», что обеспечивает ей ряд  отличительных преимуществ:

- выполнена из отечественных комплектующих, что значительно снижает затраты на ее эксплуатацию и обслуживание;

- необходимые расходные материалы можно купить в обычном магазине автомобильных запасных частей;

- осуществление гарантийного и постгарантийного обслуживания компанией производителем;

## наличие товарного запаса на складе.

## Мотопомпы «Гейзер» имеют широкую сферу применения и могут использоваться  для  тушения пожаров, аварийной подачи воды, откачки воды из колодцев, подвалов,  осушения водоёмов, бассейнов,  ликвидации аварийного затопления котлованов, подвалов, зданий,  ирригации (орошения и полива), размывания грунта.

## Мотопомпы «Гейзер» поставлены на вооружение:

- Подразделениями МЧС.

- Подразделениями Министерства Обороны РФ.

- Пожарными службами.

- Коммунальными службами.

- Организациями, выполняющими подводные работы.

- Фермерскими хозяйствами.

- Строительными организациями.

- Садоводческими товариществами и дачными кооперативами.

- Оздоровительными комплексами.

Технические характеристики

| Максимальная производительность | 25 литров/с |
| --- | --- |
| Максимальный напор | 190 м |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания | 7,5 м |
| Тип насоса | НП-20/100, центробежный, двухступенчатый, консольный |
| Тип вакуумного насоса | Диафрагменный |
| Тип двигателя | Четырехтактный бензиновый карбюраторный |
| Модель двигателя | ВАЗ 2108 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Водяная (тосол) |
| Емкость съемного топливного бака | 20 литров |
| Расход топлива (бензин АИ-92) при работе мотопомпы в зависимости от выбранного режима | 7…10 литров/ч |
| Габаритные размеры | 3195 мм х 1720 мм х 1532 мм |
| Масса (сухая) | 450 кг |

Состав прицепной мотопомпы МП-20/100 П  "Гейзер" на базе легкового прицепа МЗСА

| Наименование | Кол-во ( шт.) |
| --- | --- |
| Мотопомпа пожарная МП 20/100 «Гейзер» | 1 |
| Прицеп МЗСА | 1 |
| Отсек для ПТВ | 1 |
| Ключ К-150 | 1 |
| Ключ К-80 | 1 |

Для транспортировки мотопомпы на легковом прицепе МЗСА дышло отстёгивается,  габаритные размеры прицепа становятся: 2000мм х 1720мм х 1532мм.

Можно дополнительно заказать универсальное переходное прицепное устройство для мотопомпы пожарной МП 20/100 "Гейзер" на прицепе МЗСА. С помощью этого устройства мотопомпу пожарную МП 20/100 "Гейзер" на прицепе МЗСА  можно прицепить дополнительно к самоходным машинам (трактор, мотоцикл, буран.....), к грузовым машинам – срок изготовления 5 дней.

Мотопомпа пожарная МП-20/100 П  "Гейзер" на базе прицепа МЗСА  сопровождается следующими документами:

- ПТС – паспорт транспортного средства

- Паспорт на пожарную мотопомпу МП 20/100 «Гейзер»

- Сертификат соответствия РФ на мотопомпу пожарную МП 20/100 «Гейзер»

Срок изготовления прицепной мотопомпы на базе МЗСА 45 дней.

Варианты комплектации ПТВ

| №1. Комплектация для пожаротушения |  |
| --- | --- |
| Сетка СВ-100 | 1 шт. |
| Рукав всасывающий d100 мм х 4 м в сборе с ГРВ-100 | 2 шт. |
| Рукав напорный d 65 мм в сборе с ГР-70 | 8 шт. |
| Рукав напорный d 50 мм в сборе с ГР-50 | 6 шт. |
| Головка переходная ГП 50 х 70 | 1 шт. |
| Разветвление РТ-70 | 1 шт. |
| Ключ К-150 | 1 шт. |
| Ключ К-80 | 1 шт. |
| Ствол перекрывной РСК-50 | 2 шт. |
| Ствол перекрывной РСКЗ-70 | 1 шт. |
| Зажим рукавный ЗРП-80 | 1 шт. |
| Генератор пены ГПС-600 | 1 шт. |
| №2. Комплектация для тушения лесоторфяных пожаров |  |
| Комплект №1 для пожаротушения | 1 шт. |
| Торфяной ствол СТП-3 с системой «Камлок» | 6 шт. |
| Насадка удлинительная "Гидробур" | 6 шт. |
| Гребенка разводная с системой «Камлок» | 1 шт. |
| Рукав напорный 19 мм с системой «Камлок» | 6 шт. |
| Топор плотницкий | 1 шт. |
| Лопата штыковая | 1 шт. |
| Лом пожарный лёгкий | 1 шт. |

Запасные части, инструмент и принадлежности, входящие в ведомость комплекта ЗИП, которые  включены  в стоимость мотопомпы пожарной «Гейзер» МП 20/100

| Обозначение | Наименование | Где применяется | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 072-078-36 092-098-36 235-245-46 250-260-46 030-035-30 ГОСТ 2839-80 ГОСТ 14286-69 | Запасные части Уплотняющее кольцо Уплотняющее кольцо Уплотняющее кольцо Уплотняющее кольцо Уплотняющее кольцо Инструмент Ключ гаечный 8(10 Ключ гаечный 12(13 Ключ гаечный 13(17 Ключ гаечный 19(22 Отвертка комбинированная Ключ свечной Принадлежности Ключ специальный К 80 Ключ специальный К 150 | насос двигатель, насос пожарная арматура | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |